## Slide 1: Reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0170
Hodnocení přesnosti výstupů z UAV fotogrammetrie
RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.

## Slide 2: Koncept
FIRST StatGIS CONFERENCE 18. – 21. 11. 2013

## Slide 3: Zdroj chyby: snímkovací komora
Kamera a její kalibrace
  Prvky vnitřní orientace
  iWitness, PhotoModeler
Název kamery | Canon EOS 500D
Typ kamery | Digitální zrcadlovka s výměnnými objektivy
Typ snímače | CMOS
Velikost snímače (mm) | 22,334 x 14,889
Rozlišení snímače (px) | 4752 x 3168
Poměr stran snímače | 3:2
Velikost pixelu (µm) | 4,7
Objektiv | Canon EF-S 18-55 mm
Cíl: Určení základních parametrů kamery pro použití v UAV fotogrammetrii.
FIRST StatGIS CONFERENCE 18. – 21. 11. 2013

## Slide 4: Zdroj chyby: snímkovací komora
Cíl: Určení základních parametrů kamery pro použití v UAV fotogrammetrii.
Kalibrační pole | Program | f (mm) | xp (mm) | yp (mm) | K1 | K2 | K3 | RMS error
1, varianta první | PM | 18,4061 | 0,002 | 0,003 | 5,56*10-4 | -1,34*10-6 | 0,00 | 0,401
1, varianta druhá | PM | 18,3483 | 0,002 | 0,002 | 5,63*10-4 | -1,34*10-6 | 0,00 | 0,252
2, varianta první | PM | 18,4552 | 9,30E-04 | 0,001 | 5,40*10-4 | -1,16*10-6 | 0,00 | 0,177
2, varianta druhá | PM | 18,4719 | 0,001 | 0,001 | 5,35*10-4 | -1,16*10-6 | 0,00 | 0,163
5 | iW | 18,5196 | -0,1331 | 0,1937 | 5,28*10-4 | -1,1*10-6 | -1,21*10-9 | 0,280
3 | iW | 18,4948 | -0,0991 | 0,1335 | 5,24*10-4 | -8,1*10-7 | -3,03*10-9 | 0,260
2, varianta první | iW | 18,4512 | -0,0812 | 0,14 | 5,44*10-4 | -1,3*10-6 | -9,75*10-11 | 0,280
2, varianta druhá | iW | 18,4663 | -0,128 | 0,1357 | 5,19*10-4 | -8,5*10-7 | -2,33*10-9 | 0,200
Kamera | f (mm) | xp (mm) | yp (mm) | x0 (mm) | y0 (mm)
EOS 500D | 18,45168 | -0,05443 | 0,076238 | 11,1125 | 7,5207
FIRST StatGIS CONFERENCE 18. – 21. 11. 2013

## Slide 5: Zdroj chyby: snímkovací komora
Radiální distorze
  Lens distortion model
  Braunnův fyzický model
Cíl: Analýza míry přesnosti kalibrace kamery ve vztahu k celkové přesnosti výstupu.
FIRST StatGIS CONFERENCE 18. – 21. 11. 2013

## Slide 6: Zdroj chyby: snímkovací komora
Cíl: Analýza míry přesnosti kalibrace kamery ve vztahu k celkové přesnosti výstupu.
FIRST StatGIS CONFERENCE 18. – 21. 11. 2013

## Slide 7: Zdroj chyby: metoda zpracování
Vazba na AAT (Stereofotogrammetrie, SfM)
Cíl: Volba správného výpočtu prvků vnější orientace při absenci GPS/IMU přístroje.
Stereofotogrammetrie
Structure from Motion
FIRST StatGIS CONFERENCE 18. – 21. 11. 2013

## Slide 8: Zdroj chyby: chybné rozmístění GCPs
Laboratorní experiment
Cíl: Vliv rozmístění vlícovacích bodů na přesnost výpočtu.
FIRST StatGIS CONFERENCE 18. – 21. 11. 2013

## Slide 9: Zdroj chyby: nesprávný počet GCPs
Vliv počtu vlícovacích bodů na přesnost AAT
Cíl: definovat správný počet bodů potřebných ke správné aerotriangulaci.
Výška letu (m) / GSD (cm) | Počet vlícovacích bodů | mZ (m)
138 / 2,9 | 9 | 0,250
106 / 2,3 | 17 | 0,093
97 / 2,1 | 17 | 0,085
106 / 2,5 | 27 | 0,024
65 / 1,6 | 6 | 0,034
54 / 1,2 | 28 | 0,022
62 / 1,4 | 28 | 0,016
FIRST StatGIS CONFERENCE 18. – 21. 11. 2013

## Slide 10: Zdroj chyby: nesprávně nastaveny parametry extrakce bodů.
Stanovení základních parametrů pro správnou extrakci bodů ze snímků pomocí autokorelačních metod včetně výpočtů přesnosti
  Vliv parametrů na přesnost extrakce (počet pásem obrazu)
  Týká se pouze Stereofotogrammetrie
Search Window | 30 x 30
Window Size | 9 x 9
Coefficient Start | 0,8
Coefficient End | 0,95
Použité pásmo obrazu | 1 nebo 2
Z min. (m) | Z prům. (m) | Z max. (m) | Směrodatná odchylka (m) | mZ (m) | Střední chyba (m) | Počet propojených bodů | Počet bodů na výstupu
433,735 | 439,175 | 447,903 | 0,072 | 0,080 | 0,036 | 1 285 564 | 39 925
433,918 | 439,354 | 447,900 | 0,256 | 0,263 | 0,062 | 2 333 441 | 58 803
FIRST StatGIS CONFERENCE 18. – 21. 11. 2013

## Slide 11
Cíl: Určení absolutní přesnosti DMP ze stereofotogrammetrie a SfM metody na reálných datech v testovacím území.
Kategorie | Interval hodnot chyby (cm) |  | Kategorie | Interval hodnot chyby (cm)
A | -74,84 – -33,76 |  | H | -5,77 – -4,18
B | -33,76 – -23,40 |  | I | -4,18 – -2,26
C | -23,40 – -15,67 |  | J | -2,26 – -0,18
D | -15, 7 – 11,81 |  | K | -0,18 – 2,04
E | -11,81 – -9,49 |  | L | 2,04 – 6,65
F | -9,49 – -7,50 |  | M | 6,65 – 12,90
G | -7,50 – -5,77 |  | N | 12,90 – 26,95
FIRST StatGIS CONFERENCE 18. – 21. 11. 2013

## Slide 12
  Přesnost pro souřadnici X
  Přesnost pro souřadnici Y
Cíl: Analýza ortogonalizovaných snímků a stanovení absolutní přesnosti včetně vyvození patřičných závěrů.
 | Střední chyba (m) | Směrodatná odchylka (m) | mX (m)
Stereofotogrammetrie | -0,0135 | 0,0201 | 0,0242
SfM | -0,0037 | 0,0228 | 0,0231
 | Střední chyba (m) | Směrodatná odchylka (m) | mY (m)
Stereofotogrammetrie | 0,0366 | 0,0207 | 0,0421
SfM | 6,964E-05 | 0,0329 | 0,0329
FIRST StatGIS CONFERENCE 18. – 21. 11. 2013

## Slide 13
Cíl: Porovnání dat z laserového skenování s daty UAV fotogrammetrie v testovacím území.
 | Střední chyba (m) | Směrodatná odchylka (m) | mZ (m)
Stereofotogrammetrie | -0,0731 | 0,1280 | 0,1474
SfM | -0,0167 | 0,0499 | 0,0526
FIRST StatGIS CONFERENCE 18. – 21. 11. 2013

## Slide 14
Cíl: Vliv počtu snímků u metody SfM na kvalitu výstupu.
FIRST StatGIS CONFERENCE 18. – 21. 11. 2013
 | bod | souřadnice |  |  |  |  |  |  |  | počet tie-points | body/m2
 |  | skutečné (GPS) |  |  | odečtené (SW) |  |  |  |  |  | 
 |  | X | X | Z | x | y | z | mz | mxy |  | 
model 5 snímků | 6 | -550205,887 | -1113435,828 | 220,116 | -550205,774 | -1113435,89 | 219,96 | 0,156 | 0,091 | 50734 | 5208,25
 | 16 | -550211 | -1113428,392 | 218,464 | -550210,912 | -1113428,463 | 218,215 | 0,249 | 0,080 |  | 
 | 22 | -550224,1 | -1113413,256 | 217,885 | -550224,067 | -1113413,326 | 217,439 | 0,446 | 0,055 |  | 
 | 23 | -550221,953 | -1113416,669 | 217,559 | -550221,905 | -1113416,759 | 217,755 | 0,196 | 0,072 |  | 
model 10 snímků | 6 | -550205,887 | -1113435,828 | 220,116 | -550205,805 | -1113435,894 | 220,035 | 0,081 | 0,074 | 103790 | 9783,98
 | 16 | -550211 | -1113428,392 | 218,464 | -550210,936 | -1113428,462 | 218,329 | 0,135 | 0,067 |  | 
 | 22 | -550224,1 | -1113413,256 | 217,885 | -550224,055 | -1113413,33 | 217,786 | 0,099 | 0,061 |  | 
 | 23 | -550221,953 | -1113416,669 | 217,559 | -550221,894 | -1113416,764 | 217,467 | 0,092 | 0,079 |  | 
model 15 snímků | 6 | -550205,887 | -1113435,828 | 220,116 | -550205,833 | -1113435,844 | 220,163 | 0,047 | 0,040 | 168254 | 14227,4
 | 16 | -550211 | -1113428,392 | 218,464 | -550210,949 | -1113428,438 | 218,433 | 0,031 | 0,049 |  | 
 | 22 | -550224,1 | -1113413,256 | 217,885 | -550224,052 | -1113413,324 | 217,8 | 0,085 | 0,059 |  | 
 | 23 | -550221,953 | -1113416,669 | 217,559 | -550221,895 | -1113416,754 | 217,49 | 0,069 | 0,073 |  | 
model 20 snímků | 6 | -550205,887 | -1113435,828 | 220,116 | -550205,834 | -1113435,841 | 220,164 | 0,048 | 0,039 | 227690 | 18469,7
 | 16 | -550211 | -1113428,392 | 218,464 | -550210,949 | -1113428,434 | 218,434 | 0,03 | 0,047 |  | 
 | 22 | -550224,1 | -1113413,256 | 217,885 | -550224,054 | -1113413,321 | 217,794 | 0,091 | 0,056 |  | 
 | 23 | -550221,953 | -1113416,669 | 217,559 | -550221,895 | -1113416,75 | 217,488 | 0,071 | 0,070 |  | 

## Slide 15
Vítr (stabilita zařízení)
Světelné podmínky
Cíl: Analýza vlivu atmosférických a světelných podmínek na kvalitu výstupu.
FIRST StatGIS CONFERENCE 18. – 21. 11. 2013

## Slide 16
Jakub MIŘIJOVSKÝ
jakub.mirijovsky@upol.cz